中化吉林长山化工有限公司3万吨/年农用聚磷酸铵水溶肥项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：中化吉林长山化工有限公司

评价单位：吉林省环科环保技术有限公司

2020年 08月

# 1.总则

## 1.1概述

### 1.1.1项目由来

中化吉林长山化工有限公司的前身吉林省长山化肥厂，于1969年破土兴建，1975年6月建成并进行试生产，1976年正式投产，是以重油为原料生产合成氨并加工成尿素的中型氮肥厂，2005年由于吉林省国企改革，此项目未及时建设，现企业被中化化肥有限公司收购，并更名为中化吉林长山化工有限公司。经过一系列发展（详见现有项目概况处），公司现年生产能力18万吨合成氨，30万吨尿素，30万吨复合肥，3000吨精吗啉；副产液氩、液氮、液氧、液体二氧化碳、氢气及医用氧。

当前中国经济发展进入“新常态”，农业新常态提出的要求是：紧密围绕“稳粮增收调结构、提质增效转方式”的主线，大力推进化肥减量增效，积极探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代化农业发展之路。《到2020年化肥使用量零增长行动方案》中明确，到2020年主要农作物化肥使用量实现零增长。工信部原〔2015〕251号印发《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》提出鼓励开发高效、环保新型肥料，其中液体肥和液体肥所需的优质聚磷酸铵原料明确列为重点。为适应新常态，磷肥行业应按照目标市场的土壤养分状况和作物需肥规律，分区域、分作物生产出高产高效的肥料，研发推广高效生态的肥料品种。因此，按照国家相关产业政策的要求，我国的化肥工业将保持总量平衡的同时，努力调整产品结构。化肥工业的发展趋势是：加快化肥行业产品结构调整，加速原料路线和技术路线的改造，降低基础肥料的生产成本，提高肥料复合化比例和农化服务水平，调整基础肥料和化肥二次加工的生产力布局。

水肥一体化技术作为一种将肥料供应通过灌溉结合起来的现代农业技术，通过精确地控制灌水量、施肥量和灌溉及施肥时间，不但可以实现水肥资源的集约利用，还可实现作物产量的最大化和品质最优化，同时它对环境所产生的污染也最小。随着我国土地流转，规模化高产高效农业生产对水肥一体化的需求越来越突出。能够适用于水肥一体化技术的肥料一般为水溶性肥料，包括固体水溶性肥料和液体水溶性复混肥。水溶肥在水肥一体化技术应用，提高养分利用效率方面作用突出，对保障我国农业持续、高效发展具有重要作用。传统水溶肥生产模式导致其出现原料成本高、磷素沉淀引起滴灌系统堵塞和养分失活等问题，带来水溶肥产能过剩，农田面源污染，能源和资源浪费等弊端。在化肥行业加快转型升级的背景下，优化水溶肥原料，形成基础水溶肥，开发作物专用水溶肥，实现高效水溶肥产业化，推广水肥一体化技术是大势所趋。

水溶肥料磷素防沉淀技术是提高肥效的核心技术，聚磷酸铵具有溶解性好、兼容性强、结晶温度低、螯合性好等优点，是国外发展水溶肥料的关键原料。近年来，聚磷酸铵作为一种新型肥料逐渐进入我国化肥领域，随着中国农业的集约化、规模化发展，水资源的进一步匮乏以及大型农场不断涌现，滴灌、喷灌节水设施农业面积迅速扩大。发展农用聚磷酸铵及其配套的滴灌施肥可有效实现养分高效利用，资源节约和环境保护，符合现代农业发展要求，在我国具有巨大的应用前景。基于此，中化吉林长山化工有限公司根据中化农业MAP战略规划，预计每年对农用聚磷酸铵（APP）水溶肥的需求量超过1万吨（以11-37-0液体APP计），同时考虑到全国布点的经作MAP和大田MAP对农用聚磷酸铵（APP）水溶肥的需求，提出本次建设3万吨/年聚磷酸铵装置（以11-37-0液体APP计）项目。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于十五“化学原料和化学制品制造业”、37条“肥料制造”中的“化学肥料”，应编制环境影响报告书。

受中化吉林长山化工有限公司的委托，吉林省环科环保技术有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。评价单位在现场踏查、收集有关资料及工程分析的基础上，编制了本项目的环境影响报告书。在报告书编制过程中得到了吉林省生态环境厅、松原市生态环境局、松原市生态环境局前郭县分局及建设单位的密切配合，在此深表谢意。

### 1.1.2项目特点

本项目属于污染型项目，在现有厂区内建设，不新增征地，项目给排水、供电、供热、仪表空气等公用工程充分依托厂区现有。本项目无大型土建工程，施工期建设内容以生产装置建构筑物、工艺设备及设施安装为主，影响主要集中在运营期，以废水、废气影响为主。运营期的污染源为集中、固定式污染源，影响范围较小，且影响随距离的增大逐渐变小。

### 1.1.3环境影响评价工作过程

按照《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）的要求，本项目环评的工作过程分为三个阶段。

第一阶段：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及生态环境部令第1号《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》，判定本项目环境影响评价文件类型为环境影响报告书。开展厂区现场踏查、初步的环境现状调查和资料收集工作，研究企业技术资料、现状污染源调查和相关的产业政策、规划，进行了初步的工程分析，进行环境影响识别和评价因子筛选，明确评价重点和环境保护目标，确定评价工作等级、评价范围和评价标准。

第二阶段：进行环境现状调查监测与评价和项目的工程分析后，对各环境要素进行环境影响预测与评价，分析项目建成后对周围环境的影响。

第三阶段：结合工程分析和环境影响预测结果，提出环境保护措施并进行技术经济论证，给出污染物排放清单及评价结论，完成报告书的编制工作。

### 1.1.4关注的主要环境问题

施工期工程量不大，影响时间短，主要环境问题包括施工废水、施工扬尘、施工机械及运输车辆噪声、施工期固废物对环境的影响。

运营期关注的主要环境问题：聚磷酸铵生产装置净化尾气、设备噪声和固废物对环境的影响。

结合项目特点，本次环评重点回顾厂区现状及是否遗留环境问题，本项目运营期废气、噪声对环境的影响程度和范围，对固体废物的影响予以一般性评价，施工期影响作简单分析。

## 1.2评价因子及评价标准

### 1.2.1环境影响识别及评价因子筛选

（1）环境影响识别

本项目在现有厂区内建设，根据项目特点对环境影响因素的识别按照评价时段主要分为施工期（建设阶段）环境影响和运营期（生产运行）环境影响。

施工期环境影响识别主要针对项目施工内容进行识别，场地为厂区内闲置区域，现状平整，施工内容主要为生产装置的建构筑物主体、工艺设备、管道等安装为主。操作间采用独立基础，现浇混凝土框架结构；罐区、工艺装置区均为露天装置，其中的设备基础、罐基础等采用天然地基。

运营期环境影响识别主要分为生产装置、辅助设施及公用工程等工程行为对各环境要素的影响。

本项目主要环境影响要素识别见表1-1。

表1-1  环境影响识别与因子筛选矩阵

| 环境要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP | □▲ |  |
|  | NH3 |  | ○★ |
| 水环境 | 地表水 | □★ |  |
|  | 地下水 |  | ○★ |
| 声环境 | 噪声 | □▲ | ○★ |
| 固废物 | 危险废物 |  |  |
|  | 一般固废 | □★ | ○★ |
| 生态环境 | □★ |  |
| 环境风险 |  | ○▲ |
| 备注 | ○：长期影响；□：短期影响；★：轻度影响；▲：较大影响。 |

（2）评价因子筛选

根据工程特点和对环境影响的特点，确定本项目环境影响评价的主要评价因子详见表1-2。

表1-2   环境影响评价因子筛选表

| 环境要素 | 现状调查与评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、H2S、NH3、臭气浓度、甲醇、非甲烷总烃 | NH3 |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、氟化物、挥发酚、石油类、硫化物 | - |
| 地下水 | 钾、钠、钙、镁、碱度（CO32-）、碱度（HCO3-）、硫酸盐、氯化物、pH、氨氮（以N计）、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氟化物、挥发性酚类（以苯酚计）、氰化物、硫化物、氯化物、溶解性总固体、石油类 | 总磷 |
| 声环境 | 等效连续A声级Leq（A） | 等效连续A声级Leq（A） |
| 固体废物 | - | 磷酐废包装物 |
| 土壤环境 | 45项基本因子 | - |
| 环境风险 | - | NH3 |

### 1.2.2评价标准

#### 1.2.2.1环境质量标准

（1）地表水

根据原松原市环保局的规定，厂区废水受纳水体西大泡子执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，详见表1-3。

表1-3   地表水环境质量评价标准（摘录）

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准值（V类） | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6-9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 2 | COD | mg/L | ≤40 |  |
| 3 | BOD5 | mg/L | ≤10 |  |
| 4 | NH3-N | mg/L | ≤2.0 |  |
| 5 | SS | mg/L | <40 |  |
| 6 | 总磷 | mg/L | ≤0.4 |  |
| 7 | 总氮 | mg/L | ≤2.0 |  |
| 8 | 氟化物 | mg/L | ≤1.5 |  |
| 9 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.1 |  |
| 10 | 石油类 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 11 | 硫化物 | mg/L | ≤1.0 |  |

（2）地下水

本区地下水主要作为生活饮用和工农业用水，因此，评价标准以人体健康基准为依据，采用GB/T14848-2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准；石油类执行《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2006）相关标准要求；总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准值，详见表1-4。

表1-4   地下水质量标准（摘录）

| 序号 | 项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钾 | / | GB/T14848—2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准 |
| 2 | 钠 | 200 |  |
| 3 | 钙 | / |  |
| 4 | 镁 | / |  |
| 5 | 碱度（CO32-） | / |  |
| 6 | 碱度（HCO3-） | / |  |
| 7 | 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 8 | 氯化物 | ≤250 |  |
| 9 | pH | 6.5-8.5 |  |
| 10 | 氨氮（以N计） | ≤0.50 |  |
| 11 | 硝酸盐氮 | ≤20 |  |
| 12 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.0 |  |
| 13 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | ≤3.0 |  |
| 14 | 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 15 | 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002 |  |
| 16 | 氰化物 | ≤0.05 |  |
| 17 | 硫化物 | ≤0.02 |  |
| 18 | 氯化物 | ≤250 |  |
| 19 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 20 | 石油类 | ≤0.3 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2006）标准要求 |
| 21 | 总磷 | ≤0.2 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准值 |

（3）环境空气

根据当地环保部门环境功能区划，评价区域属二类区，环境空气质量评价采用GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准，详见表1-5。

表1-5    环境空气质量标准（摘录）

| 评价因子 | 单位 | 平均时段 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | µg/m3 | 年平均 | 60 | GB3095—2012《环境空气质量标准》中二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | µg/m3 | 年平均 | 40 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | mg/m3 | 24小时平均 | 4 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |
| PM10 | µg/m3 | 年平均 | 70 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | µg/m3 | 年平均 | 35 |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |
| O3 | µg/m3 | 日最大8h平均 | 160 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| TSP | µg/m3 | 年平均 | 200 |  |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |

其他污染物H2S、NH3和甲醇环境质量标准采用HJ2.2-2018《环境影响评价导则（大气环境）》中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃参照原国家环境保护局科技标准司《大气污染物排放标准详解》（第244页）；臭气浓度无环境质量标准，本次不作评价，仅留作背景值，详见表1-6。

表1-6  其他污染物质量标准

| 评价因子 | 单位 | 1h平均 | 日平均 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | µg/m3 | 200 | - | 《环境影响评价导则（大气环境）》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| H2S | µg/m3 | 10 | - |  |
| 甲醇 | µg/m3 | 3000 | 1000 |  |
| 非甲烷总烃 | mg/m3 | 2.0（一次） | - | 参照原国家环境保护局科技标准司《大气污染物排放标准详解》（第244页） |

（4）声环境

本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，详见表1-7。

表1-7   声环境质量标准

| 采用级别 | 标准值dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2类区 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

（5）土壤环境

项目占地类型属于建设用地，采用GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准（试行）》表1中建设用地第二类用地土壤污染风险筛选值。详见表1-8。

表1-8  建设用地土壤污染风险筛选值（摘录）  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类 用地 | 第二类 用地 | 第一类 用地 | 第二类 用地 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20① | 60① | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺1，2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反1，2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚—— | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛（1，2-苯并菲） | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 46 | 石油烃 | —— | 826 | 4500 | 5000 | 9000 |

#### 1.2.2.2污染物排放标准

（1）废水

本项目不新增废水，现有厂区废水外排执行《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）表2中直接排放限值要求，氟化物参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准，溶解性总固体（全盐量）不做对标，详见表1-9

表1-9  污水排放标准

| 序号 | 污染物项目 | 单位 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6～9 | 《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）表2直接排放限值 |
| 2 | 悬浮物 | mg/L | 50 |  |
| 3 | COD | mg/L | 80 |  |
| 4 | 氨氮 | mg/L | 25 |  |
| 5 | 总氮 | mg/L | 35 |  |
| 6 | 总磷 | mg/L | 0.5 |  |
| 7 | 挥发酚 | mg/L | 0.1 |  |
| 8 | 石油类 | mg/L | 3.0 |  |
| 9 | 硫化物 | mg/L | 0.5 |  |
| 10 | 氟化物 |  | 10 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准 |
| 11 | 溶解性总固体（全盐量） | / | / | / |

（2）废气

①锅炉烟气

锅炉烟气排放标准执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中现有锅炉大气污染物排放限值。

表1-10   锅炉大气污染物排放浓度限值

| 锅炉类别 | 污染物 | 单位 | 标准值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃煤锅炉（循环流化床锅炉） | 烟尘 | mg/m3 | 30 | 《火电厂大气污染物排放标准》 （GB13223-2011） |
|  | SO2 | mg/m3 | 200 |  |
|  | NOX | mg/m3 | 200 |  |
|  | 汞及其化合物 | mg/m3 | 0.03 |  |
|  | 烟气黑度（林格曼黑度） | 级 | 1 |  |

工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），详见表1-11。

表1-11  大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排放高度 | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 120（其它） | 15 | 3.5 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 |
|  |  | 30 | 23 |  |  |
|  |  | 35 | 31 |  |  |
|  |  | 40 | 39 |  |  |
|  |  | 40.5 | 40.05 |  |  |
|  |  | 55 | 72.5 |  |  |
|  |  | 60 | 85 |  |  |
|  |  | 70.5 | 99.9 |  |  |
|  |  | 76 | 107.7 |  |  |
| 甲醇 | 190 | 50 | 77 | 12 |  |
| NH3 | - | 15 | 4.9 | 1.5 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 |
|  | - | 19.5 | 8.3 |  |  |
|  | - | 40 | 35 |  |  |
|  | - | 60 | 75 |  |  |
| H2S | - | - | - | 0.06 |  |
| 臭气浓度 | - | - | - | 20（无量纲） |  |
| 非甲烷总烃 | - | - | - | 4.0 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 |
| 硫酸雾 | - | - | - | 1.2 |  |

注：排气筒高度处于表列高度之间的采用内插法计算其最高允许排放速率；排气筒高度高于标准表列排气筒高度的最高值的用外推法计算其最高允许排放速率。

热风炉烟（粉）尘排放执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级排放标准要求，氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求。

表1-12  热风炉大气污染物排放标准

| 炉窑名称 | 污染物名称 | 标准值（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒（m） | 二级标准 |  |
| 干燥炉、窑 | 烟尘 | 200 | - | - | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级排放标准要求 |
|  | NOx | 240 | 55 | 14 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求 |
|  |  |  | 70.5 | 23.4 |  |

注：氮氧化物允许排放速率按照内插法计算获得。

（3）噪声

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，详见表1-13。

表1-13   工业企业厂界环境噪声排放限值

| 类别 | 标准值dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2类区 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

（4）固废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的有关规定。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定。

## 1.3环境保护目标

经调查，本项目与查干湖国家级自然保护区边界最近距离约1700m，与缓冲区边界距离约15.5km，与核心区边界距离约22km。根据前文评价范围判定，不在本项目评价范围内。本项目与保护区位置关系见图1-2。

地表水：根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水环境保护目标包括饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。本项目所在区域地表水体为长山泡和本厂受纳水体西大泡子，评价范围内没有上述水环境保护目标分布。

地下水：根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境保护目标包括潜水含水层和可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层，集中式饮用水水源和分散式饮用水水源地，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

根据前文地下水评价工作等级处地下水敏感程度调查可知，项目所处位置不属于水源井保护区及保护区以外的补给径流区，本项目地下水保护目标主要为潜水含水层和可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层。

声环境：根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），声环境敏感目标指医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域，本项目周边200m范围内没有上述声环境敏感目标分布。

土壤环境：根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型建设项目土壤环境敏感目标包括耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居住区、学校、医院、疗养院、养老院等，以及重要文物、重要湿地等，本项目土壤评价范围内无上述土壤敏感目标分布。

生态环境：本项目在中化吉林长山化工有限公司现有厂区内建设，不新增占地，厂区位置属于前郭县长山镇镇区东部，区域工业、商业、居民混杂，整体生态环境以城镇生态系统为主，附近没有自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也没有风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区。

根据上述调查，本项目评价范围内无地表水环境保护目标、无声环境保护目标、无土壤环境保护目标、无生态环境保护目标，环境空气和地下水环境保护目标汇总见表1-14。

表1-14   环境保护目标汇总表

| 环境要素 | 名称 | 坐标/m | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 长山镇政府 | 331 | -439 | 办公区 | 人群 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 | W | 约1100 |
|  | 长山镇中学 | 605 | -549 | 学校 | 人群 |  | W | 约835 |
|  | 长山镇居民、学校、医院等敏感点 | 1039 | -238 | 居住、办公、学校 | 人群 |  | W | 约410 |
|  | 西库里村 | 1406 | 587 | 居住区 | 人群 |  | N | 约1950 |
| 地下水 | 潜水含水层和可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值含水层 | - | - | 地下水 | 水质 | GB/T14848-2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准 | - | - |

# 2.项目基本信息

## 2.1建设项目概况

### 2.1.1项目名称、建设性质、地理位置及周围环境情况

项目名称：中化吉林长山化工有限公司3万吨/年农用聚磷酸铵水溶肥项目

建设性质：扩建

地理位置及周围环境情况：本次在中化吉林长山化工有限公司现有总厂区内利用闲置区域建设，生产区中心坐标东经：124.483889942，北纬：45.311837068。生产区东侧为厂内现有尿素中转仓库，南侧为厂内老系统尿素生产装置，西侧为厂内综合楼，北侧隔厂界围墙为大唐长山热电厂。

中化吉林长山化工有限公司总厂区东厂界外均为大唐长山热电厂厂区；南厂界外为一小树林、田地及铁路专用线；厂区西侧外为前郭县医院长山院区及倒班宿舍，隔路约1200m外为长山热电厂子弟学校（长山镇中学）和小公园、长山镇居民；北厂界外为大唐长山热电厂厂区和长山镇居民。

### 2.1.2项目总投资及筹措方式

本项目项目总投资1127.51万元，其中建设投资为1055.22万元，项目正常年生产所需流动资金72.29万元。全部由建设单位自筹解决。

### 2.1.3建设内容及项目组成

本项目在中化吉林长山化工有限公司现有总厂区内利用闲置区域建设，设1套3万吨/年产能肥料级APP装置（以11-37-0液体APP计），年产3万吨农用聚磷酸铵水溶肥，配套建设罐区和操作间。

项目组成见表2-1。

表2-1   本项目组成一览表

| 项目名称 | 项目概况及工程组成 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 聚合反应装置 | 管式聚合反应器，3万吨/年产能。 | 新建 |
| 辅助 工程 | 操作间 | 设于厂内现有尿素中转仓库内部，建筑面积163m2，设一套DCS控制系统，对集中仪表进行显示、控制及报警等操作。实现生产过程的全程自动化控制与监测 | 在现有尿素中转仓库内新建 |
|  | 分析化验室 | 依托总厂区 | 依托 |
| 储运 工程 | 磷酸储罐 | 设2个磷酸储罐，直径7.6m，高9m，储量约1526t。 | 新建 |
|  | 产品储罐 | 设1个产品储罐，直径12.6m，高12m，按1000t储量。 | 新建 |
| 公用 工程 | 供水 | 工艺水来自厂区内现有脱盐水站，冷却循环水来自厂区内现有循环水系统 | 依托总厂现有 |
|  | 排水 | 无生产废水产生，不新增劳动定员，无新增生活污水 | 依托总厂现有 |
|  | 供电 | 由自备热电站供给 | 依托总厂现有 |
|  | 供热 | 蒸汽供应来自总厂区动力车间 | 依托总厂现有 |
| 环保 工程 | 废水 | 无生产废水产生，不新增劳动定员，无新增生活污水 | 依托总厂现有 |
|  | 废气 | 聚磷酸铵生产装置净化尾气，主要污染物为氨，在混合槽上部用新鲜水进行喷淋洗涤，充分吸收尾气NH3，达标后通过高15m、内径0.3m排气筒排放 | 新建 |
|  | 固废物 | 采用过磷酸原料则无固废物产生；若采用精制酸+磷酐预混制得过磷酸工艺则产生磷酐废包装袋，磷酐列入危险化学品目录，其包装物属于危险废物，委托有资质单位进行处置 | - |

### 2.1.4产品规模及方案

企业按照所选的技术方案及生产规模，并参照《肥料级聚磷酸铵》行业标准（征求意见版）要求，所生产出的产品及指标如表2-2所示。

表2-2   产品规格表

| 品名 | 品级 | 产能/万吨 | 实物量/万吨 | P2O5量/万吨 | 质量指标 | 聚合度分布（预测） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚磷酸铵水溶肥 | 11-37-0 | 3 | 1.8 | 0.666 | N≥11.0%， P2O5≥37.0%， 聚合率≥80.0%， 水不溶物≤0.1%， pH值6.0~6.5 | 2聚聚合磷百分数：＜30% 3聚-5聚聚合磷百分数：＞40% 6聚-9聚聚合磷百分数：＞10% |

本项目装置按3万吨/年产能设计，目前设计每年只在磷肥需求旺盛的六个月生产，实际产量为1.8万吨/年，避免淡季APP产品囤积，水解结晶析出的问题。在未来肥料级APP市场需求提高时，可以利用现有装置一年满负荷运转达到3万吨/年的产量。

本报告中涉及的相关数据和排污均按年产量3.0万吨（满负荷）计。

### 2.1.5主要原辅材料消耗情况

本项目涉及的生产聚磷酸原料有：精制酸、过磷酸和液氨。中化长山具备合成氨和尿素的配套装置，可提供连续稳定的氨源。

（1）主要原辅材料消耗量

3万吨/年产能肥料级APP装置（以液体11-37计）建成后消耗的主要原料如表2-3所示。

表2-3   主要原料规格、用量、来源、供应方式

| 序号 | 名称 | 规格 | 形态 | 数量（万t/a） | 来源 | 供应方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过磷酸 | P2O5：75.4%（105%H3PO4） | 液态 | 1.472 | 外购 | 汽运 |
| 2 | 磷酐 | 工业级P2O5（98.0%纯度） | 固态，粉末状 | 0.7 | 外购 | 汽运 |
| 3 | 精制酸 | 85%P3O4，61.6%P2O5 | 液态 | 0.693 | 外购 | 汽运 |
| 4 | 液氨 | N：82.3% | 液态 | 0.401026 | 内供 | 管道 |
| 5 | H2O | 工艺软水 | 液态 | 1.127 | 内供 | 管道 |

注：根据不同工艺路线，原材料可选1或2+3，近期主要采用直接购入过磷酸方式，2+3方式将精制磷酸（85%H3PO4）和P2O5（98%）在预混槽混合均匀制得过磷酸。

（2）主要原材料供应

①磷酸

本项目所用磷酸为过磷酸（105%H3PO4，75.4%P2O5）或精制酸（85%H3PO4），均外购。

②磷酐

本项目所用P2O5（磷酐）为工业级P2O5（纯度98%），以生产水溶性肥料APP，外购。

③液氨

本项目所用液氨（82.3%N）从厂区内部供应，直接铺设管道输送。

④工艺软水

本项目所用工艺软水依托厂区内现有脱盐水站，直接铺设管道输送。

### 2.1.6主要生产设备

本项目将过磷酸和液氨预热后于管式反应器中聚合，后经稀释、再氨化后，冷却为最终产品。关键设备有管式聚合反应器、混合槽、汽化冷却器等；而原料的预热换热器、泵、产品储槽等设备为次要设备。

表2-4   本项目主要设备一览表

| 序号 | 单位名称 | 规格型号 | 功率 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 聚合反应工段 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 预混槽 | Φ1200×1200 |  | 316L | 台 | 1 |  |
| 2 | 过磷酸储槽 | Φ7600×9000 |  | 组合件 | 台 | 2 | 按1500t储量 |
| 3 | 预热器 | 管壳式，F=15m2 |  | 组合件 | 台 | 1 |  |
| 4 | 过磷酸泵 | JSD2500/1.0 | 3kW | 组合件 | 台 | 2 | 1用1备 |
| 5 | 一段氨蒸发器 | F=30m2 |  | 组合件 | 台 | 1 |  |
| 6 | 二段氨蒸发器 | F=30m2 |  | 组合件 | 台 | 1 |  |
| 7 | 管式聚合反应器 | Φ70×6000 |  | 合金钢 | 台 | 1 |  |
| 二 | 混合-冷却工段 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混合槽 | Φ2200×2200 |  | 合金钢 | 台 | 1 |  |
| 2 | 混合槽出口泵 | 30m3/h，50m | 11kW | 组合 | 台 | 2 |  |
| 3 | 汽化冷却器 | Φ2200×2400 |  | 合金钢 | 台 | 1 |  |
| 4 | 循环泵 | 30m3/h，50m | 11kW | 组合 | 台 | 2 | 1用1备 |
| 5 | 产品储罐 | Φ12600×12000 |  | 316L | 台 | 1 | 按1000t储量 |
| 6 | 成品装车泵 | 42m3/h，20m | 4kW | 组合 | 台 | 2 | 1用1备 |

（1）自控仪表

①温度测量仪表选型：根据介质及温度采用高精度装配式铠装铂热电阻，ExdIICT4，防护等级为IP67。

②压力测量仪表选型：根据介质及压力不同分别选用智能压力变送器，防爆等级为ExdIICT4，防护等级为IP67。

③液位测量仪表选用单法兰液位变送器，防爆等级为ExdIICT4，防护等级为IP67。

④流量仪表选型：根据介质特性，流量测量选用电磁流量计或涡轮流量计，防爆等级为ExdIICT4，防护等级为IP67。

⑤执行机构的选择：本项目调节（开关）阀执行机构均选用电动执行机构，根据介质的不同，阀体选用单座调节阀，V型调节阀， O型球阀、滑板阀等，阀门要求有阀位反馈信号。

⑥可燃气体报警器根据不同介质选择相应的可燃气体探测器，防爆等级为ExdIICT4，防护等级为IP66。

（2）控制方式

在控制室内设一套DCS控制系统，对集中仪表进行显示、控制及报警等操作。实现生产过程的全程自动化控制与监测，使生产过程程序化、关联化、智能化、人员实时可干预的操作控制模式。

可燃气体报警控制器挂在控制室墙壁上，报警信号传至消防控制中心。

### 2.1.7主要建构筑物及平面布置

中化吉林长山化工有限公司厂区总占地面积617051.79m2，用地性质为工业用地，国有土地使用证手续见附件。

本次在现有生产厂区内的闲置土地因地制宜地布置本项目的新建设施，不新征土地，本项目占地面积为5015.09m2。具体布置为：

（1）工艺装置：位于原有尿素中转仓库北侧；

（2）操作间：位于现有尿素中转仓库内部；

（3）罐区：位于工艺装置北侧；

操作间利用现有建筑物建设；罐区、工艺装置区内均为露天装置，其中的设备基础、罐基础等采用天然地基。

表2-5  主要新增建（构）筑物工程一览表

| 序号 | 单项名称 | 占地/建筑面积（m2） | 层数 | 总高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐区 | 1032 | 过磷酸储罐直径7.6m、高9m；产品储罐直径12.6m、高12m | 12m |
| 2 | 工艺装置 | 624 | 露天布置 | 16.724 |
| 3 | 操作间 | 163 | 1 | 尿素中转仓库内 |

总平面图中主要技术经济指标见表2-6。

表2-6   总平面主要技术经济指标

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本期用地面积 | m2 | 5015.09 |
| 2 | 建构筑物占地面积 | m2 | 1656 |
| 3 | 建筑面积 | m2 | 163 |
| 4 | 道路及场地占地面积 | m2 | 1205.01 |
| 5 | 建筑系数 | % | 36.3 |

### 2.1.8公用工程

（1）给水

本项目不新增职工，无新增生活用水，用水主要包括生产工艺用水和冷却循环水。

①工艺用水：生产过程中需加入脱盐水，根据物料平衡，用水量约2.61m3/h（62.64m3/d，11270m3/a），依托总厂区内现有脱盐水站，能够满足项目用水需要，直接通过管道输送。

②冷却循环水：本工艺在生产反应过程中会产生大量热量，需要进行冷却，冷却介质为水，冷却循环水系统水量约208m3，冷却回水进入凉水塔冷却后循环使用。冷却循环水来自厂区内现有循环水系统，能够满足项目冷却水需要，直接通过管道输送。

（2）排水

①冷却水循环使用，不外排。一是来自冷水池的水进入管式反应器夹套，冷却回水进入凉水塔冷却后循环使用；二是来自冷水池的水进入板式换热器冷却APP，冷却回水进入凉水塔冷却后循环使用。

②生产工艺用水加入生产反应，与循环液一直在设备内部循环，进入产品，无生产废水产生。

本项目不新增劳动定员，无新增职工生活污水。

综上，本项目无废水产生。

### 2.1.9劳动定员及工作制度

本项目管理实行公司、车间二级管理体制。项目建成后隶属于尿素车间，由尿素车间直接负责生产管理。

本装置建成后管理人员为白班制，生产岗位工作制度为四班二运转制，装置年操作天数180天，装置日操作小时24小时，全年操作小时数4320小时。

项目投产后，需配置1名管理人员，8人生产技术及操作人员，共9人，由厂区内现有员工调度即可，不需新增劳动定员。

### 2.1.10工程实施条件及进度安排

本项目从项目立项起，到完成投产交付使用为10个月，整个建设期从2020年3月至2020年12月。

14.2项目实施进度安排

2020年3月可研报告编制完成并上报事业部立项及投资审批；

2020年4月-5月初步设计及施工图设计；

2020年5月-7月设备及材料采购；

2020年8月-11月土建及安装施工；

2020年12月调试及试生产。

## 2.2生产工艺方案及产污环节

### 2.2.1生产方法及工艺技术来源

目前，农用聚磷酸铵的生产技术方法有：过磷酸氨化法、净化磷酸尿素法、工业磷酸铵尿素法等，过磷酸氨化法生产的APP呈现多聚体分布，能满足本项目对优质聚磷酸铵肥料（液体11-37）的螯合、缓释、速溶、高溶解度等性能的需求，其它生产技术，产品多为二聚体APP，达不到本项目对产品性能的需求。

本项目采用美国田纳西河谷管理局（TVA）开发的过磷酸氨化法制备聚磷酸铵肥料（液体11-37）生产技术，该生产方法工艺技术成熟，国内广西越洋化工采用此技术，并具有多年的生产经验，目前产品质量稳定。

为加强原料来源弹性，工艺方案中增设了预混装置，可由精制酸与磷酐（P2O5）预混制得过磷酸。

### 2.2.2工艺流程简述及工艺流程图

3万吨/年产能优质聚磷酸铵肥料（液体11-37）连续生产装置分为聚合反应、混合-冷却两个工段，外购的过磷酸（或可由精制酸与磷酐（P2O5）在预混槽中进行反应制得过磷酸）在管式反应器中与氨反应，可生成高浓度聚磷酸铵。

（1）预混槽

将精制磷酸（85%H3PO4）和P2O5（98%）送至带搅拌的预混槽混合均匀制得过磷酸，此环节视原料类别是否发生，若采用过磷酸原料则无需此环节。

该过程反应方程式为：。

该过程为放热反应，五氧化二磷与水反应生成磷酸，磷酸与五氧化二磷不反应，磷都是正五价，不发生电子转移，此过程为聚合过程，目的是制得过磷酸，该过程会有磷酸雾挥发，密闭方式收集输送至混合调节器，回收磷酸。

（2）PPA（过磷酸）加热

PPA在低温下流动性比较差，进入生产系统需将PPA温度升至70-90℃或更高。高温蒸汽作为热源，采用夹套或者盘管方式加热PPA，低温蒸汽排出。加热后PPA按比例计量进入管式反应器，PPA的控制电动阀门与pH仪表连锁。

（3）液氨蒸发

液氨通过管道从厂内合成氨车间输送到本项目聚磷酸铵生产装置区，采用流量计计量液氨后进入液氨蒸发器内；在液氨蒸发器内用冷却循环水/产品聚磷酸铵来蒸发液氨（工艺初次开车使用工艺循环水来蒸发液氨，之后使用聚磷酸铵产品来蒸发），冷却水经过多次循环后排放到冷却水池；液氨蒸发是吸热过程，在混合调节塔中出来的聚磷酸铵通过蒸发液氨，得到了进一步的冷却，后输送到混合调节器进行喷淋吸收聚合尾气。

（4）聚合反应

来自气氨缓冲罐的气氨和来自PPA加热罐的多聚磷酸进入管式反应器发生混合聚合反应，同时加入大量半成品APP，通过在线pH计、比重计来调节反应进入量，物料通过混合反应后，进入混合调节塔中进一步反应。反应产物APP一部分输送到液氨蒸发器蒸发液氨和吸收聚合尾气，一部分经过板式换热器换热冷却成为产品。

（5）混合反应器

管式聚合反应器生成的熔融体进入混合反应器中与水和循环液混合，保持溶液温度82℃，混合槽中液氨加入量约占总加氨量的40%。混合槽上部有一填料洗涤段，用冷却过的循环液喷淋回收氨，水则从更上一层加入喷淋，稀释的同时也可起到回收氨的作用。

（6）水冷却循环

本工艺在生产反应过程中会产生大量热量，需要进行冷却，冷却介质为水，水循环使用。一是来自冷水池的水进入管式反应器夹套，冷却回水进入凉水塔冷却后循环使用；二是来自冷水池的水进入板式换热器冷却APP，冷却回水进入凉水塔冷却后循环使用。直接依托总厂区冷却循环水站。

拟建3万吨/年产能优质聚磷酸铵肥料（液体11-37）装置，主要包括液氨预热、聚合反应、混合、冷却等过程。

工艺流程及排污节点示意图

### 2.2.3物料平衡图

本项目物料平衡见下图。

注：虚线与实线不同时使用，根据不同工艺路线，原材料可选过磷酸（75.4% P2O5）或精制磷酸（85%H3PO4）+P2O5（98%）。

物料平衡简图

### 2.2.4产污环节分析

结合项目生产工艺流程、物料平衡等分析内容，本项目的主要污染影响因素分析如下：

（1）废水

本项目无生产废水产生，不新增劳动定员，无新增职工生活污水。

（2）废气

本项目废气主要为聚磷酸铵生产装置净化尾气，污染物为氨。

（3）噪声

本项目噪声源主要为泵类噪声，包括过磷酸泵、混合槽出口泵、循环泵和成品装车泵，均为室外噪声源，声源特征连续、稳定。

（4）固废物

本项目原辅料及产品均罐装运输，主要发生聚合反应生成产品，若直接采用过磷酸原料，则生产过程中无固废物产生，若采用精制酸与磷酐聚合制得过磷酸，则产生磷酐废包装物，属于危险废物；不新增劳动定员，无新增职工生活垃圾。

## 2.3污染源源强核算

### 2.3.1废水

本项目生产过程中工艺水加入生产反应，与循环液一直在设备内部循环，进入产品，无生产废水产生，不新增劳动定员，无新增职工生活污水。

### 2.3.2废气

本项目过磷酸、液氨均以管道输送方式投料，生产过程密闭，本次评价不考虑液氨的无组织逸散，若远期受到过磷酸原料供应的影响，采用精制磷酸（85%H3PO4）和P2O5（98%）混合制得过磷酸的方式，该过程挥发的磷酸雾也以密闭方式收集输送至混合调节器回收磷酸。因此本项目不考虑正常生产状况下的无组织废气影响，事故状态导致的液氨或磷酸泄漏属于风险分析内容，详见环境风险分析。

本项目正常生产过程中废气主要为聚磷酸铵生产装置净化尾气，污染物为氨。混合槽上部有一填料洗涤段，用冷却过的循环液喷淋回收氨，水则从更上一层加入喷淋，稀释的同时也可起到回收氨的作用，尾气达到《恶臭污染物排放标准》中对废气排放的要求后通过高15m、内径0.3m排气筒排放。根据厂家及设计单位提供的生产设备参数和物料平衡，聚磷酸铵生产装置净化尾气排放参数见表3-8。

表2-7   废气排放一览表

| 序号 | 污染源 名称 | 排放量（m3/h） | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚磷酸铵生产装置净化尾气 | 2000 | NH3 | 30 | 0.06 | 0.26 | 连续 |

### 2.3.3噪声

本项目罐区、工艺装置区均为露天装置，噪声源主要为泵类噪声，均为室外噪声源，声源特征连续、稳定。各噪声源声级值及声源特征情况见表2-8。

表2-8   本项目噪声源一览表

| 序号 | 设备 | 台数 | 监测位置 | 噪声级dB（A） | 设备防噪措施及降噪效果 | 降噪后叠加声压级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸泵 | 1 | 罩壳外1m | 75 | ①隔声罩，降噪15dB（A） ②基础减振削减6dB（A） | 54 |
| 2 | 混合槽出口泵 | 1 | 罩壳外1m | 75 | ①隔声罩，降噪15dB（A） ②基础减振削减6dB（A） | 54 |
| 3 | 循环泵 | 1 | 罩壳外1m | 75 | ①隔声罩，降噪15dB（A） ②基础减振削减6dB（A） | 54 |
| 4 | 成品装车泵 | 1 | 罩壳外1m | 75 | ①隔声罩，降噪15dB（A） ②基础减振削减6dB（A） | 54 |

设计首先选用低噪声的设备，从源头上控制设备噪声级的产生，对设备安装时设计加减振垫和隔声罩等，厂界噪声能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准要求。

### 2.3.4固废物

（1）本项目原辅料及产品均罐装运输，主要发生聚合反应生成产品，若直接采用过磷酸原料，则生产过程中无固废物产生，若采用精制酸与磷酐聚合制得过磷酸，则产生磷酐废包装物，磷酐列入危险化学品目录，其包装物属于危险废物，产生量根据原料使用比例不同，按全部采用精制酸与磷酐聚合制得过磷酸方式，则磷酐废包装物产生量约29.7t/a，委托有资质单位进行处置。

（2）不新增劳动定员，无新增职工生活垃圾。

## 2.4清洁生产分析

2019年8月28日，中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国工业和信息化部以公告2019年第8号发布了《肥料制造业（磷肥）清洁生产评价指标体系》，自公布之日起施行。

《肥料制造业（磷肥）清洁生产评价指标体系》适用的磷肥工业指生产磷肥产品的工业。磷肥产品包括高浓度磷肥产品（磷酸二铵（DAP）、磷酸一铵（MAP）、重过磷酸钙（TSP））和低浓度磷肥产品（过磷酸钙（SSP）、钙镁磷肥（FCMP）），经对照，本项目所产的聚磷酸铵水溶肥与该评价指标体系不具可对比性。因此本项目将从清洁生产全方位、全系统的污染控制思路，针对建设项目的产品结构、生产工艺和设备、燃料、资源能耗及生产过程中的污染减缓措施等指标进行比较分析。

（1）原料的清洁性

拟建项目主要原辅材料是过磷酸、液氨。过磷酸不燃，具有腐蚀性，无毒性；液氨为有毒性物质，具有腐蚀性，有强烈刺激性气味，易燃易爆。原料虽然具有一定的毒性和危险性，但属于化工企业常用的原料物质，且液氨为总厂区合成氨装置产品，能够实现厂内管道供应，可提供连续稳定的氨源。通过加强对有毒有害原料的风险防范措施，能够满足清洁生产要求。

（2）产品的先进性分析

产品为农用聚磷酸铵水溶肥，与传统的过磷酸钙、造粒复合肥等品种相比，水溶性肥料具有明显的优势。它是一种速效性肥料，水溶性好、无残渣，可以完全溶解于水中，能被作物的根系和叶面直接吸收利用。采用水肥同施，以水带肥，实现了水肥一体化，它的有效吸收率高出普通化肥一倍多，达到80%-90%；而且肥效快，可解决高产作物快速生长期的营养需求。

水溶肥生产是目前国家产业政策鼓励类项目；《工信部关于推进化肥行业转型发展的指导意见》（工信部原〔2015〕251号）中将聚磷酸铵水溶肥列为鼓励开发的高效、环保新型肥料；《到2020年化肥使用量零增长行动方案》（农业部2015年2月17日印发）要求加快新产品推广，示范推广水溶性肥料等高效新型肥料，不断提高肥料利用率，推动肥料产业转型升级。可以看出，本项目产品是高效、先进、环保的新型肥料，符合清洁生产要求。

（3）生产工艺先进性分析

20世纪60年代，美国率先开展农用聚磷酸铵的研发，常用的规格为11-37-0和10-34-0。从20世纪80年代农用聚磷酸铵在美国和欧洲发达国家已经得到广泛应用。目前美国已有100多家工厂生产聚磷酸铵，年产能150万吨左右，2017-2018年，美国的农用聚磷酸铵用量大约125万吨，占世界农用聚磷酸铵总用量的90%。

本项目采用美国田纳西河谷管理局（TVA）开发的过磷酸氨化法制备聚磷酸铵肥料（液体11-37）生产技术，该生产方法工艺技术成熟，国内广西越洋化工采用此技术，并具有多年的生产经验，目前产品质量稳定。可以看出，本项目采用生产工艺具有成熟性、先进性和稳定性，符合清洁生产要求。

（4）设备先进性分析

项目主要生产设备均为国内先进设备。按照工艺操作的控制要求和分布情况，在控制室内设一套DCS控制系统，对集中仪表进行显示、控制及报警等操作。实现生产过程的全程自动化控制与监测，使生产过程程序化、关联化、智能化、人员实时可干预的操作控制模式。

为使自动调节系统对工艺参数整定方便，装置易于投运，其控制策略在物料平衡的前提条件下，实现温度、压力、流量、液位、分析及物料配比等的控制。液氨属于重点监管的危险化学品，因此设置NH3泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。可以看出，本项目使用的主体设备先进，自控化程度高，符合清洁生产要求。

（5）废物减量化措施

本项目采取有效的污染治理措施，使污染物的排放均能达到国家和地方环保标准，是清洁生产不可缺少的重要环节。

（1）废水控制

本项目生产过程中工艺水加入生产反应，与循环液一直在设备内部循环，进入产品，无生产废水产生，不新增劳动定员，无新增职工生活污水。本项目的建设不会对地表水环境质量造成影响。

（2）废气控制

本项目废气主要为聚磷酸铵生产装置净化尾气，污染物为氨。管式聚合反应器混合槽上部有一填料洗涤段，用冷却过的循环液喷淋回收氨，水则从更上一层加入喷淋，稀释的同时也可起到回收氨的作用，在生产设备内部生产的同时可将尾气处理达到《恶臭污染物排放标准》中排放标准要求后通过高15m、内径0.3m排气筒排放。

（3）噪声控制

对于噪声，建设方在设备选型阶段优先选用低噪声设备，设备采取减振防噪声措施，进一步减少对周围声环境的影响。

（4）固废物控制

本项目生产过程中无固废物产生，不会对环境产生二次污染。

（6）节能降耗措施

①生产工艺中，混合槽溶液作为氨蒸发器的热介质，利用其热量将液氨蒸发，以达到热量的利用，降低能耗；

②生产工艺中，用脱盐水喷淋吸收尾气中的氨，生成的氨水进入混合槽中用于配置合格浓度的液体产品；

③在电动机的选择上，按照GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》及GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》的要求，采用SCB13型配电变压器及满足二级能效标准以上级别的节能型电动机，从而降低电力损耗。

④在工艺工况允许条件下对于负荷变化较大的，尽量采用变频调速装置，在节约电能方面可以取得较大的效益。

⑤负荷侧的无功补偿可以跟踪负荷变化自动调整补偿电容的投入，保持母线功率因数的稳定，对于减少线路损耗、提高电能质量起到很大的作用。

⑥热力管道及设备的保温采用复合硅酸盐涂抹保温材料或离心玻璃棉，以减少管道热损失。

经采取了以上系列措施后，使得项目物耗及能耗得到进一步降低。

从上述分析可以看出，项目原辅材料通过加强对有毒有害原料的风险防范措施，能够满足清洁生产要求；生产工艺技术和设备先进，符合提倡的清洁生产要求，企业认真贯彻落实各项清洁生产措施，污染物实现减排，能耗有效降低，属国内清洁生产先进水平。

# 3建设项目周围环境现状

1、地表水环境

厂区受纳水体西大泡，西大泡子历史以来即为长山镇居民生活污水、周围企业生产及生活污水排放所用，水质不满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅴ类水域的水质标准。目前前郭县长山镇人民政府拟投资5582.69万元实施前郭县长山镇生活污水尾水提升及西大泡湿地生态修复工程，利用西大泡区域原有泡塘湿地对长山镇污水处理厂尾水进一步净化处理，分段建设生物渠塘、多级湿地，布置挺水植物、浮水植物以及一些水岸湿生植物，增加水质提升效果，恢复西大泡子区域生态环境。

2、地下水

各监测项目均不超标，均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值，说明区域地下水水质较好。

3、大气环境

松原市SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5污染物浓度均能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准浓度限值要求，区域为环境空气质量达标区域。

各监测点位TSP能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准浓度限值；氨能够满足HJ2.2-2018《环境影响评价导则（大气环境）》中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，说明评价区环境空气现状质量较好，尚有环境容量。

4、声环境

采用直接比较的方法评价区域的声环境质量状况，各监测点的等效声级均能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区标准，说明评价区域声环境质量良好。

5、土壤环境

厂区内各土壤监测点的污染物指标符合《土壤环境质量  建设用地土壤环境风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选标准限值，表明区域内土壤环境质量较好，尚有较大的环境容量。

6、生态环境质量现状

本项目在中化吉林长山化工有限公司现有总厂区内利用闲置区域建设，中化吉林长山化工有限公司已建厂多年，位于长山镇东南部，周边基本为居民小区、工企业、市政道路等，兼具城市生态系统和农村生态系统。植被主要为市政防护绿化带和农田作物，动物主要是伴人鸟类如麻雀、燕子、喜鹊等，由于人为活动频繁，动物数量较少。在评价区域内没有国家及省市级重点保护的濒危稀有动植物及受保护的野生动植物种群，生态环境质量一般。

# 4建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施

### 4.1运营期地表水环境影响分析

本项目生产过程中工艺水加入生产反应，与循环液一直在设备内部循环，进入产品，无生产废水产生，不新增劳动定员，无新增职工生活污水。综上，本项目建设不会对区域地表水体增加纳污量，对地表水环境无不利影响。

中化吉林长山化工有限公司现污水处理装置运行正常，出水稳定达标排放，对地表水环境质量影响不大。

### 4.2运营期地下水环境影响评价

（1）潜在污染源

根据项目工程内容及工程分析结果，项目生产过程中无废水产生，生产装置涉及的物料主要为原料磷酸和液氨，磷酸生产采用管道输送，设2个磷酸储罐，直径7.6m，高9m，储量约1526t；液氨从厂区内部供应，直接铺设管道输送至生产装置区，不设储罐。综合分析，本项目地下水污染源主要包括磷酸储罐泄漏和液氨输送管道泄漏。

（2）地下水污染途径分析

磷酸储罐和液氨输送管道如发生跑冒滴漏或大量泄漏，会入渗地下水，对地下水环境产生严重的影响，主要影响含水层为潜水层。因此应强化设备防泄漏技术、管理措施。企业采用先进技术措施，严防储罐、管道泄漏事故或人为泄漏。

（3）预测范围

地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致，即以本项目用地范围为核心，上游约1km为边界，下游约3km为边界，两侧各扩1km为边界，预测范围约14.3km2。

（4）预测时段

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目预测时段选取可能产生地下水污染的关键时段，为污染发生后100d、1000d。

（5）预测结果

项目运营期考虑在事故情况下可能对区域地下水造成的影响，根据预测结果，非正常排放情况下，储罐泄露预测地下水总磷超标，对地下水影响较大，因此企业必须加强设备的巡检与维修工作，同时对生产区地面做好防渗处理，采取地下水环境保护措施。

（6）地下水环境保护措施与对策

项目建成投产后，正常情况下无废水排放，对厂区地下水影响较小，但如果发生非正常泄漏，则污染物可能渗入地下水，从而影响地下水环境。针对可能发生的地下水污染，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则提出地下水污染防治措施。

### 4.3运营期环境空气影响预测与评价

#### （1）净化尾气环境影响分析

本项目废气主要为聚磷酸铵生产装置净化尾气，污染物为氨，采用喷淋回收的方式回收氨，在混合槽上部有一填料洗涤段，用冷却过的循环液喷淋回收氨，水则从更上一层加入喷淋，稀释的同时也可起到回收氨的作用，根据厂家及设计单位提供的生产设备参数和物料平衡，回收净化后尾气排放浓度约30mg/m3，排放速率为0.06kg/h，通过高15m、内径0.3m排气筒排放，达到《恶臭污染物排放标准》排放标准值要求，对环境空气质量影响较小。

本项目大气评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目废气污染物排放量核算详见下表，1小时浓度预测结果见图4-1。

表4-1   大气污染物排放量核算表

| 序号 | 排放口 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚磷酸铵生产装置排放口 | NH3 | 30 | 0.06 | 0.26 |

图4-1   聚磷酸铵生产装置净化尾气估算模式预测截图

根据估算模式预测结果，聚磷酸铵生产装置净化尾气污染物氨最大落地浓度出现的距离为62m，落地浓度占比率较小，不会对周围环境空气产生太大不利影响。

#### （2）大气环境防护距离

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5大气环境防护距离要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

本项目大气预测结果显示，大气评价等级为二级，厂界外所有计算点短期浓度均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。

### 4.4运营期声环境影响预测与评价

本项目罐区、工艺装置区均为露天装置，噪声源主要为泵类噪声，均为室外噪声源，声源特征连续、稳定。各噪声源声级值及声源特征情况见表4-2。

表4-2   本项目噪声源一览表

| 序号 | 设备 | 台数 | 监测位置 | 噪声级dB（A） | 设备防噪措施及降噪效果 | 降噪后叠加声压级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸泵 | 1 | 罩壳外1m | 75 | ①隔声罩，降噪15dB（A） ②基础减振削减6dB（A） | 54 |
| 2 | 混合槽出口泵 | 1 | 罩壳外1m | 75 | ①隔声罩，降噪15dB（A） ②基础减振削减6dB（A） | 54 |
| 3 | 循环泵 | 1 | 罩壳外1m | 75 | ①隔声罩，降噪15dB（A） ②基础减振削减6dB（A） | 54 |
| 4 | 成品装车泵 | 1 | 罩壳外1m | 75 | ①隔声罩，降噪15dB（A） ②基础减振削减6dB（A） | 54 |

设计首先选用低噪声的设备，从源头上控制设备噪声级的产生，对设备安装时设计加减振垫和隔声罩等，厂界噪声能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准要求。

### 4.5运营期固废物环境影响评价

（1）本项目原辅料及产品均罐装运输，主要发生聚合反应生成产品，若直接采用过磷酸原料，则生产过程中无固废物产生，若采用精制酸与磷酐聚合制得过磷酸，则产生磷酐废包装物，磷酐列入危险化学品目录，其包装物属于危险废物，产生量根据原料使用比例不同，按全部采用精制酸与磷酐聚合制得过磷酸方式，则磷酐废包装物产生量约29.7t/a，委托有资质单位进行处置。

（2）不新增劳动定员，无新增职工生活垃圾。

各项固废物均得到合理的处理与处置，不会对环境造成二次污染。

# 5.建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度

（1）监测计划

《环保法》第四十二条明确提出“重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录”；第五十五条要求“重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督”。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），排污单位应掌握本单位的污染排放状况及其对周边环境质量的影响，对污染物排放、周边环境质量影响进行监测。业委托有资质的监测单位进行污染源监测，并将监测报告存档。

（2）信息报告

建设单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

a）监测方案的调整变化情况及变更原因

b）企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

c）按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

d）自行监测开展的其他情况说明；

e）排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

（3）应急报告

监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等；若因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即采取措施消除危害，并及时向城镇排水主管部门和环境保护主管部门等有关部门报告。

（4）信息公开

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第 31 号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81 号）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。

# 6.环境影响评价结论

本项目为中化吉林长山化工有限公司3万吨/年农用聚磷酸铵水溶肥项目，工程在现有厂区内利用闲置区域建设，不新增用地，现有生产内容及规模不发生任何变化，不新增需严格控制的产能，产品水溶肥是国家产业政策鼓励类项目、属于工信部推进化肥行业转型发展鼓励开发的新型肥料类型，项目建设符合环境功能区划，符合清洁生产要求，项目建成后社会效益显著。在建设单位严格落实各项污染防治措施，实现污染物达标排放的前提下，该项目是可行的。

# Text boxes

液氨（82.3%N）

0.401026万吨/年

1.472万吨/年

过磷酸（75.4%P2O5)

11-37（液体）

3.0万吨/年

H2O

1.127万吨/年

肥料级APP装置

尾气（NH3)

0.26吨/年

P2O5（98.0%）0.7万吨/年

精制酸（61.6% P2O5）

0.693万吨/年